## Slide 1: 状態方程式があればどんな熱力学物性でも計算できる ～純物質，混合物の平衡物性～
分離技術用計算プログラムシリーズ１
２０１３．１０．３１
法政大学名誉教授
西海 英雄

## Slide 2: 計算熱力学
目次
Ⅰ部 第1章～第6章 熱力学変数の紹介
Ⅱ部 第7，8章 状態方程式
第9章 熱力学計算 H，S
第10，11章 相物性計算
Ⅲ部 第12章溶液論 第13章反応平衡
第14章サイクルと断熱変化
第15章 臨界点と相の安定性

## Slide 3: 本演習での目的
物性のわからない系の物性を推算する
特に
第11章 混合物の相平衡
状態方程式による推算結果と相図の理解
・臨界軌跡を推算
・Michelsen法によるEnvelopeの作成

## Slide 4: お詫び
演習のためにはCDフォルダーをC:\にコピーする必要がありますが，センター使用の制限からできません．西海の演示のみとなります．
風邪のためお聞き苦しいと思います．わかりにくければ，手を挙げてください．
正誤表： 分離技術会ホームページから入手してください

## Slide 5: 次のステップ
１．正誤表 分離技術会ホームページ (http://www.sspej.gr.jp) ―販売図書― 分離技術シリーズ25
２．コミュニケーション
http://platform.nishilab.jp/ －計算熱力学―正誤表＋教育実績＋追加問題＋Q&A ご連絡ください

## Slide 6: 適用範囲
純物質 ：対応状態原理に基づくEOS＝原理的には臨界定数と蒸気圧が得られればOK．→原理的には無極性物質に適用可．Peng-Robinson EOS (プロセス計算にもっとも使用されている）あるいはBWR EOS （極性物質にも適用できる：本演習）
混合物：ビリアル係数→異種分子間相互作用パラメータ mij = f(Vci/Vcj)
．

## Slide 7
Chart: Vci/Vcj [-]
図8.8 成分ファミリー法によるBWR状態式mijの相関

## Slide 8: 本法の特徴
無極性純物質 および
無極性物質から成る混合物 の熱物性は，臨界定数等の基本物性がわかれば推算できる
BWR状態式 では，極性純物質の物性もほぼ推算可能である
BWR 状態式では一部の極性物質を含む高圧混合物物性(～20MPa)の推算可能

## Slide 9: 3.1インストール
演示

## Slide 10: 基本演習
【演習1】 （演示） ｐ．２３８－９ （図A1.3)
純物質 nn=1
【演習2】 （演示）

## Slide 11: 3.3 何を入力するのか
ｙ＝ｆ（ｘ，ｙ）独立変数の数=2=自由度 （相律）
bcomp,prcomp (推算値と実験値との比較） 自由度＝成分数＋２－相数 例：2成分系気液平衡 ＝2＋2－2＝2
T,P→ P,xi,yi,VL,VG,HL,HG等諸物性
bpred,prpred(推算プログラム）
原料組成ziが加わり，露点・沸点計算(相割合）
したがって，自由度が1つ増加する．
例 2成分系露点・沸点計算 zi, T, V/F → P,xi,yi等

## Slide 12: 系（物質コード番号）の指定
【演習3】 （演示）
物質コード番号検索
物性検索

## Slide 13: 3.5 bpred主メニュー
【演習4】
多機能に対応するため 主メニューを持っている
図３ （演示？）

## Slide 14: 休 憩

## Slide 15: ４．気液平衡相図の理解
（実験データとの比較）
【演習5】 bcompによる高圧気液平衡相図 CO2＋C3H8系 ０ ℃ フラッシュ計算
実験データベースの扱い方 サンプル集 （演示）図3，図4，図5

## Slide 16: フラッシュ計算
【演習６】 bpred
(i) CO2＋C3H8系
０ ℃
zi =0.5 (任意）
15 atm でのフラッシュ計算
p.137 図11.2 の（L,V)点
(ii) zi =0.2

## Slide 17
図11.2 CO2(1)-C3H8(2)系の0℃におけるPx図 (BWR状態式: )。
実験データ： W.W. Akers, R.E. Kelly, T.G. Lipscomb, Ind. Eng. Chem., 46, 2535 (1954)

## Slide 18: 露点・沸点計算
【演習7】bpred
(i) CO2＋C3H8系
０ ℃
zi =0.5
露点・沸点およびモル体積
(ii)p.137 図11.2 の（B,D)点と比べよ

## Slide 19
図11.2 CO2(1)-C3H8(2)系の0℃におけるPx図 (BWR状態式: )。
実験データ： W.W. Akers, R.E. Kelly, T.G. Lipscomb, Ind. Eng. Chem., 46, 2535 (1954)

## Slide 20: PVT計算
【演習８】
(i)前問でのモル体積の結果
(ii)p.140 図11.4 のPV図で（B,D)点と比べよ
自由度は？

## Slide 21
図11.4 CO2(1)+C3H8(2) 系0℃, におけるPV図 (実線)。破線は露点・沸点曲線。△は臨界点（BWR状態式：bpredよる計算値）

## Slide 22: 原料等組成曲線
【演習9】
(i)p.143 図 11.10 で原料等組成線を理解せよ
(ii) p.141 図11.6
p.142 図11.8 Px図での臨界点
図11.7 PT図での臨界点

## Slide 23
図11.10 CO2+C3H8系, におけるPT図 (実線)。
実線は露点（下曲線）・沸点曲線（上曲線）。■は臨界点（すべて
BWR状態式による計算値）。

## Slide 24
図11.6 臨界軌跡と気液平衡存在範囲

## Slide 25
図11.8 CO2(1)+C4H10(2) のPx図と臨界軌跡。
1:0℃, 2:37.8℃, 3:71.1℃, 4:104.4℃, 5:137.8℃。
Px実験値 (図上プロット) : Nagahamaら
Px計算（実線）および臨界軌跡計算値（破線) : BWR状態式
実験データ。1：K. Nagahama, J. Chem. Eng. Japan, 7, 323 (1974)；2-4：Poettmann, Dean, Petr.Ref., 25. 125 (1946),

## Slide 26
図11.7 CO2 (1)+C4H10(2) のPT図と臨界軌跡（BWR状態式による計算値）CO2モル組成 1:0.2, 2:0.3, 3:0.45, 4:0.6, 5:0.8, 6:0.9。●を結んだ曲線が臨界軌跡(計算値)

## Slide 27: MichelsenによるEnvelope曲線
【演習10】
zi=0.4における p.230【問15.3.4】を解け
p.230 図15.3
注： CD 【解15.3-4】にならって解け

## Slide 28
Chart: T [K]
| 257.86 | 261.45999999999998 | 265.16000000000003 | 268.97000000000003 | 272.88 | 276.89 | 281.02 | 285.26 | 289.63 | 294.14999999999998 | 298.91000000000003 | 300.56 | 301.77999999999997 | 302.69 | 303.57 | 304.45999999999998 | 305.24 | 305.83 | 306.2 | 306.35000000000002 | 306.33 | 306.20999999999998 | 306.14999999999998 | 306.10000000000002 | 305.87 | 305.33999999999997 | 304.44 | 303.12 | 301.35000000000002 | 299.49 | 297.58 | 295.63 | 293.66000000000003 | 291.68 | 289.7 | 287.72000000000003 | 285.74 | 283.77 | 281.81 | 279.86 | 277.93 | 276.02 | 274.12 | 272.24
 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 49.192 | 54.366 | 56.127 | 57.268 | 57.821 | 58.272 | 58.758 | 59.122 | 59.273 | 59.179 | 58.851 | 58.349 | 57.817 | 57.532 | 57.162 | 56.21 | 54.744 | 52.795 | 50.392 | 47.58 | 44.924 | 42.417 | 40.049 | 37.814 | 35.703 | 33.71 | 31.829 | 30.052 | 28.375 | 26.791 | 25.296 | 23.884 | 22.551 | 21.292 | 20.104
z=0.6 v/F=0 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 49.192 | 53.128 | 56.03 | 57.708 | 58.116 | 58.67 | 59.119 | 59.236 | 59.136 | 58.952 | 58.726 | 58.508 | 58.342 | 58.218 | 58.063 | 57.802 | 57.401 | 56.871 | 56.218 | 55.449 | 54.573 | 53.599 | 52.537 | 51.398 | 50.194 | 49.018 | 47.87 | 46.748 | 45.653 | 44.583 | 43.539 | 42.519 | 41.033 | 38.902 | 36.881 | 34.965 | 33.149 | 31.427 | 29.794 | 28.247 | 26.779 | 25.388 | 24.07 | 22.819 | 21.634 | 20.51
CO2 | 5.0776 | 5.8681 | 7.189 | 8.7247 | 10.4968 | 12.5276 | 14.8405 | 17.4593 | 20.4088 | 23.7148 | 27.4039 | 31.5035 | 33.2647 | 35.098 | 37.0054 | 38.9888 | 41.0501 | 43.1914 | 45.4147 | 47.7221 | 50.1157 | 52.5976 | 55.1701 | 57.8354 | 60.5958 | 63.4536 | 66.4112 | 69.471 | 72.6356 | 72.8289
C3H8 | 0.48054 | 0.61592 | 0.77989 | 0.97644 | 1.2098 | 1.4844 | 1.8049 | 2.1762 | 2.6033 | 3.0916 | 3.6463 | 4.2732 | 4.9778 | 5.766 | 6.644 | 7.6178 | 8.6937 | 9.8782 | 11.1779 | 12.5995 | 14.1498 | 15.836 | 17.6652 | 19.6448 | 21.7826 | 24.0861 | 26.5636 | 29.2233 | 32.0737 | 35.1237 | 39.0601 | 39.7465 | 40.4419 | 41.1461 | 41.924
z=0.4 | 20 | 22.1 | 24.42 | 26.99 | 29.83 | 32.97 | 36.44 | 40.27 | 44.51 | 49.19 | 51.25 | 53.04 | 54.49 | 55.56 | 56.24 | 56.54 | 56.63 | 56.62 | 56.51 | 56.44 | 56.31 | 56.13 | 55.93 | 55.71 | 55.5 | 55.29 | 55.08 | 54.84 | 54.58 | 54.28 | 53.95 | 53.58 | 53.16 | 52.7 | 52.19 | 51.64 | 51.05 | 50.42 | 49.74 | 48.65 | 47.48 | 46.24 | 44.94 | 43.58 | 42.18 | 40.17 | 38.25 | 36.42 | 34.68 | 33.02 | 30.69 | 28.51 | 26.49 | 24.62 | 22.88 | 21.26
z=.2 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 46.139 | 47.431 | 48.397 | 49.062 | 49.466 | 49.661 | 49.706 | 49.655 | 49.54 | 49.418 | 49.265 | 49.08 | 48.862 | 48.607 | 48.31 | 47.963 | 47.554 | 47.073 | 46.512 | 45.863 | 45.125 | 44.295 | 43.375 | 42.37 | 41.284 | 40.126 | 38.902 | 36.965 | 34.933 | 32.841 | 30.873 | 29.024 | 27.285 | 24.87 | 22.669 | 20.663
cp pure | 41.46 | 45.527 | 49.35 | 56.386 | 59.245 | 59.256 | 60.387 | 73
臨界軌跡 | 41.46 | 45.527 | 49.35 | 56.386 | 59.245 | 59.256 | 60.387 | 73
Poolen CP | 73 | 66.0049 | 64.1402 | 58.6476 | 49.0454 | 41.46
図15.3 CO2+C3H8系の臨界軌跡と等原料組成線。
〇はPoolenによる臨界軌跡実験値。□はBWR式による臨界値