## Slide 1: EOSによる高圧物性推算法
Chart: V [L/mol]
第12回超臨界流体ミニワークショップ
2014年8月8日
会津磐梯中ノ沢温泉 白城屋
法政大学名誉教授 西海 英雄

## Slide 2: 物性推算との関わり
新しいテーマ：系の物性が必要となる
データブックにデータがあればOK
でも大体データブックにあるような系で
は新しい仕事の種にはならない
未知の系のそれらしい物性が知りたい。
・でも勉強はしたくないし、時間も割けない
・秘密性が高いので他人に聞くわけにもいかない。
・プロセスシミュレータの操作も敷居が高いし、高価なものなので企業でもそうそう利用できるものではない。
本講義はそのような人のために一つの方法を提供する

## Slide 3
分離技術シリーズ 25
状態方程式を中心とした 「計算熱力学」
西海 英雄・ 吾郷 健一 共著 分離技術会 初版 2012年9月15日 発行
定価 5000円

## Slide 4: Ⅰ. 純物質物性の推算 熱力学とＥＯＳの関係
ＰＶＴ関係，すなわち状態方程式 EOS P=f(V,T) を上式右辺に代入し微分，積分を行うことで U,H,S,fiが求められることを示している.
混合物に関しても拡張してP=f(V,T,n1,n2,・・・)として用いることができる

## Slide 5: 対応状態原理と一般化状態式
van der Waals一般化状態式
ここで，Tr=T/Tc, Pr=P/Pc, Vr=V/Vcで定義される無次元数で，対臨界温度 reduced temperature などと呼ばれる.
Ｐｒ＝ｆ（Ｔｒ，Ｖｒ） 二変数対応状態原理 ＣＳＰ
→ 無極性・球状物質に適用可能
・鎖状物質にも適用するため蒸気圧データから得られるパラメータωを考慮して三変数対応状態原理に基づく一般化状態式Ｐｒ＝ｆ（Ｔｒ，Ｖｒ,ω）がポピュラー

## Slide 6: 一般化状態式（１）－Peng-Robinson ＥＯＳ
現在最も広くプロセス設計で用いられているPeng-Robinson EOS
では，van der Waals状態式同様に，臨界点における条件より
蒸気圧を良好に表現するため次の補正項を加えた
κ = 0.37464+1.54226 -0.26992 ω2

## Slide 7: 一般化状態式（2）－ 15定数BWR状態方程式
15定数はTc, ρc,ωで表される．本式は三変数対応状態原理に従う一般化状態方程式である．例えば，Ａ0は，次式で表される

## Slide 8: 純物質物性の推算
臨界定数(Tc, Pc, Vc) ← 対応状態原理 (無極性物質・球状物質）
ω ← 蒸気圧データ から 一般化EOS Pr=f(Tc,Vc,ω） を得る (非球状物質への拡大）。
BWR型EOSでは さらに極性パラメータを追加し、無極性、極性物質に適用できるよう改良。

## Slide 9: [操作]純物質物性推算
2種類のプログラム
1.推算値を得る： bpred, prpred (prediction)
2.実験値との比較： bcomp, prcomp
(comparison)
bpred (-1)
約250物質の臨界値、ωの収納
理想気体比熱a～d、標準生成熱H00,
標準自由エネルギーｇ００
Poling, Prausnitz, O’Connell, “Gases and Liquids”5th ed.では468物質のパラメータが収納されている
Notes: bpred(-1) を演示. alkane を表示.

## Slide 10: 純物質物性計算例
演示
１．CO2 bpred 0℃における飽和状態
２．NH3 bcomp 飽和蒸気圧
飽和液PVT
飽和蒸気PVT
ΔS
916種類の純物質物性の実験データ

## Slide 11: 図1.3 CO2の気・液相PV図と飽和線（Peng-Robinson状態式による計算値）

## Slide 12: 図1.4 CO2 のPZ図（PR式による等温線）1: 180K, 2: 240K, 3: 304.2K (臨界温度), 4: 360K, 5: 420K, 6: 480K, 7: 540K, cp: 臨界点（実験値）
Z= PV/RT
理想気体では1

## Slide 13: 図3.2 CO2のPH 図 (BWR状態式による計算値。 基準値：220K, 1 MPaの液エンタルピーを392.6 J/gとする) 1: 220 K, 2: 240 K, 3: 260 K, 4: 273.15 K, 5: 280 K, 6: 300 K, 7: 320 K, 8: 340 K, 9: 360 K, 10: 380 K，■：臨界点(実験値)

## Slide 14: 図3.3 CO2のTH図（BWR状態式による計算値。基準値：220K, 1 MPaの液エンタルピーを392.6 J/gとする）図中の数字は, 圧力[MPa]を示す

## Slide 15: 図9.3 NH3の比熱 (BWR状態式)。実線：10 MPa (沸点：398.36 K)。△：10 MPa文献値， 破線: 理想気体 （基本データの の値から） 日本機械学会，”流体の熱物性値集”, p.240, 1988
Chart: T [K]
| 220 | 240 | 260 | 273.14999999999998 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 408 | 412 | 416 | 418 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700
0.01 MPa | 1.9852 | 2.0078 | 2.0359 | 2.0563 | 2.0673 | 2.1006 | 2.1351 | 2.1706 | 2.2066 | 2.243 | 2.2798 | 2.3169 | 2.3541 | 2.3914 | 2.4289 | 2.4663 | 2.5038 | 2.5412 | 2.5785 | 2.6157 | 2.6528 | 2.6896 | 2.7262 | 2.7626 | 2.7987 | 2.8344
10 MPa | 11.0175 | 6.1463 | 4.4621 | 3.9832 | 3.9444 | 3.9698 | 4.1531 | 4.4644 | 4.9653 | 6.0251 | 17.2619 | 60.1397
10MPa Vapor | 57.551 | 33.6527 | 23.9992 | 19.1408 | 11.7288 | 9.102 | 7.703 | 7.2155 | 6.8153 | 4.8439 | 4.0903 | 3.6918 | 3.4517 | 3.2976 | 3.1956 | 3.1278 | 3.0833 | 3.0557 | 3.0402 | 3.0341 | 3.0349 | 3.0412 | 3.0517
10MPa sat. | 0 | 70
10MP data | 4.5822 | 4.5864 | 4.862 | 5.5731 | 6.7584 | 21.946 | 6.1075 | 4.5495 | 3.4282 | 3.2214 | 3.2587

## Slide 16: 図9.1 CO2のPS 図 (BWR状態式による計算値。基準値を 220K, 1 MPaの液エントロピーを2.680 J/(g K)とした) 1:220 K, 2:240 K, 3:260 K, 4:273.15 K, 5:280 K, 6: 300 K, 7:320 K, 8:340 K, 9:360 K, 10:380 K，・は臨界点。 臨界点近傍は収束しないので連続するよう破線で繋いだ。
Chart: 𝑆 [J/ g K]
| 2.681 | 2.72 | 2.758 | 2.7959999999999998 | 2.8330000000000002 | 2.871 | 2.9079999999999999 | 2.9449999999999998 | 2.9830000000000001 | 3.0209999999999999 | 3.0609999999999999 | 3.077 | 3.093 | 3.11 | 3.1269999999999998 | 3.145 | 3.1629999999999998 | 3.1819999999999999 | 3.2010000000000001 | 3.222 | 3.2450000000000001 | 3.2690000000000001 | 3.2970000000000002 | 3.33 | 3.3740000000000001 | 3.45
Sl | 0.595 | 0.728 | 0.882 | 1.059 | 1.263 | 1.494 | 1.755 | 2.05 | 2.38 | 2.749 | 3.16 | 3.337 | 3.522 | 3.714 | 3.914 | 4.123 | 4.34 | 4.566 | 4.802 | 5.047 | 5.302 | 5.567 | 5.843 | 6.128 | 6.423 | 6.719
Sv | 0.595 | 0.728 | 0.882 | 1.059 | 1.263 | 1.494 | 1.755 | 2.05 | 2.38 | 2.749 | 3.16 | 3.337 | 3.522 | 3.714 | 3.914 | 4.123 | 4.34 | 4.566 | 4.802 | 5.047 | 5.302 | 5.567 | 5.843 | 6.128 | 6.423 | 6.719
220Kv | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.59511
220Kvl | 0.59511 | 0.59511
220Kl | 0.59511 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10
240Kv | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.2625
240Kvl | 1.2625 | 1.2625
240Kl | 1.2625 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
260Kv | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 2.3801
260Kvl | 2.3801 | 2.3801
260Kl | 2.3801 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
273.15Kv | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.4423

## Slide 17: 図9.2 CO2のTS図（BWR状態式による計算値。基準値を 220K, 1 MPaの液エントロピーを2.680 J/(g K)とした） 数字は, 圧力 [MPa]を示す。 臨界点近傍は収束しないので連続するよう破線で繋いだ。
Chart: Ｔ [K]
| 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300
Sl | 2.681 | 2.72 | 2.758 | 2.796 | 2.833 | 2.871 | 2.908 | 2.945 | 2.983 | 3.021 | 3.061 | 3.077 | 3.093 | 3.11 | 3.127 | 3.145 | 3.163 | 3.182 | 3.201 | 3.222 | 3.245 | 3.269 | 3.297 | 3.33 | 3.374 | 3.45
Sv | 4.222 | 4.195 | 4.169 | 4.144 | 4.119 | 4.095 | 4.071 | 4.047 | 4.022 | 3.997 | 3.971 | 3.961 | 3.95 | 3.938 | 3.927 | 3.914 | 3.902 | 3.888 | 3.874 | 3.859 | 3.842 | 3.824 | 3.803 | 3.78 | 3.751 | 3.717
0.01MPa | 5.033 | 5.1 | 5.164 | 5.204 | 5.224 | 5.282 | 5.337 | 5.39 | 5.441 | 5.491 | 5.538 | 5.585 | 5.629 | 5.673 | 5.715 | 5.756 | 5.854 | 5.947 | 6.034 | 6.117 | 6.195 | 6.27 | 6.341 | 6.41 | 6.475 | 6.538 | 6.657
0.1MPa | 4.593 | 4.661 | 4.726 | 4.766 | 4.787 | 4.845 | 4.901 | 4.954 | 5.005 | 5.055 | 5.103 | 5.149 | 5.194 | 5.237 | 5.28 | 5.321 | 5.419 | 5.512 | 5.599 | 5.682 | 5.76 | 5.835 | 5.906 | 5.975 | 6.04 | 6.103 | 6.222
0.5MPa | 4.262 | 4.338 | 4.407 | 4.45 | 4.471 | 4.532 | 4.589 | 4.644 | 4.696 | 4.747 | 4.795 | 4.842 | 4.887 | 4.931 | 4.974 | 5.015 | 5.114 | 5.206 | 5.294 | 5.377 | 5.455 | 5.53 | 5.602 | 5.67 | 5.736 | 5.799 | 5.918
1MPal | 2.68 | 2.784
1MPalv | 2.784 | 4.152
1MPav | 4.152 | 4.179 | 4.256 | 4.302 | 4.325 | 4.389 | 4.449 | 4.505 | 4.559 | 4.61 | 4.659 | 4.707 | 4.753 | 4.797 | 4.84 | 4.882 | 4.981 | 5.074 | 5.162 | 5.245 | 5.324 | 5.399 | 5.47 | 5.539 | 5.604 | 5.667 | 5.787
2MPal | 2.678 | 2.831 | 2.939
2MPalv | 2.939 | 4.05
2MPav | 4.05 | 4.077 | 4.133 | 4.16 | 4.232 | 4.298 | 4.358 | 4.415 | 4.468 | 4.519 | 4.568 | 4.615 | 4.66 | 4.704 | 4.746 | 4.846 | 4.94 | 5.029 | 5.112 | 5.191 | 5.266 | 5.338 | 5.407 | 5.473 | 5.536 | 5.655
3MPal | 2.675 | 2.828 | 2.98 | 3.046

## Slide 18: Ⅱ.混合物物性の推算
今, ポピュラーな無極性物質100種の混合物を考える。
これらの物質の二成分系混合物は, 100(100-1)/2! = 4,950系ある。
さらに三成分系混合物は, 100(100-1)(100-2) /(3!) = 161,700系ある。
四成分系混合物は, 100(100-1)(100-2)(100-3) /(4!) = 3,921,225系も存在する。
石油などは数百種の炭化水素の混合物であり, それぞれの混合物に状態式が存在する。そう考えると、混合物 は一見, 手に負えそうも無いが, 本法では多成分系であっても二成分間の相互作用だけを考えればいいことを示す。これは統計力学の「二体力近似」に対応した考えに基づく。

## Slide 19: Hudson-McCoubrey理論によるmij
15定数一般化BWR状態方程式を混合物に適用すると例えば
ここで
Hudson-McCoubrey理論から
ただし、一般にはmijは調整パラメータとされる.
Notes: Hudson-McCoubrey理論 p.9-10

## Slide 20: Hudson-McCoubrey理論の物性計算への適用
Chart: Vci/Vcj [-]
Nishiumiらはmijの変化に一番敏感な気液平衡を用いてファミリーごとの最適mijを決定した。
Notes: p.14

## Slide 21: 成分ファミリー法によるmij
Notes: p.13

## Slide 22: mijのイメージ
Chart: mole fraction [-]
| 0 | 3.3599999999999998E-2 | 5.1299999999999998E-2 | 6.9500000000000006E-2 | 0.1061 | 0.14349999999999999 | 0.18190000000000001 | 0.22140000000000001 | 0.22289999999999999 | 0.2621 | 0.3044 | 0.34789999999999999 | 0.39379999999999998 | 0.4214 | 0.442 | 0.4929 | 0.5464 | 0.6038 | 0.66510000000000002 | 0.67279999999999995 | 0.73 | 1
mij=0.91 | 4.6342 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 28.512 | 33.999
 | 4.6342 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 28.512 | 33.999
mij=0.941 | 4.6342 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 28.512 | 30.009
 | 4.6342 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 28.512 | 30.009
mij=0.97 | 4.6342 | 4.66 | 4.76 | 4.86 | 4.96 | 5.06 | 5.16 | 5.26 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 33.999
 | 4.6342 | 4.66 | 4.76 | 4.86 | 4.96 | 5.06 | 5.16 | 5.26 | 6.057 | 6.8 | 7.554 | 9.051 | 10.548 | 12.045 | 13.542 | 13.6 | 15.039 | 16.536 | 18.033 | 19.53 | 20.4 | 21.027 | 22.524 | 24.021 | 25.518 | 27.015 | 27.2 | 33.999
exp_x | 4.56 | 6.8 | 13.6 | 20.4 | 27.2 | 34.5
exp_y | 4.56 | 6.8 | 13.6 | 20.4 | 27.2 | 34.5
図8.9 CO2+C3H8系の0℃における気液平衡計算におよぼすmij の影響
1: mij =0.91, 2: 0.941 (図8.7に示した相関値), 3: 0.97。プロットは実験値
mij: 異種分子間の引力の
大きさに関係するパラメータ

## Slide 23: 熱力学物性推算手順
Tci
Vci
Pci
蒸気圧データ → ωi
純物質
物性推算
Tcj
Vcj
Pcj
ωｊ
成分 i
成分 j
Vci/Vcj
mij
混合物
物性推算
熱力学
数値計算
成分k・・・N ・・・・・・

## Slide 24: 混合物物性推算演示
CO2-C3H8系気液平衡の推算
自由度(独立変数の数）＝成分数＋2 ー 相数
bpred
１．T,P一定（フラッシュ計算） LV
自由度=2+2-2=2 → 0℃,15 atm
2．T,zi,V/F一定(露点・沸点計算) BD
0℃
Bcomp： 832種類のデータベース
0℃

## Slide 25
図11.2 CO2(1)-C3H8(2)系の0℃におけるPx図 (BWR状態式: )。
実験データ： W.W. Akers, R.E. Kelly, T.G. Lipscomb, Ind. Eng. Chem., 46, 2535 (1954)
Notes: 演示： bpred フラッシュと露点沸点計算/ bcomp

## Slide 26
図11.4 CO2(1)+C3H8(2) 系0℃, におけるPV図 (実線)。破線は露点・沸点曲線。△は臨界点（BWR状態式：bpredよる計算値）
Ⅲ．適用例

## Slide 27: 共沸点・臨界点の計算は苦手
Chart: mole fraction of CO2 [-]
| 0 | 5.5E-2 | 0.10199999999999999 | 0.16300000000000001 | 0.23400000000000001 | 0.32500000000000001 | 0.38400000000000001 | 0.50800000000000001 | 0.57699999999999996 | 0.6 | 0.65900000000000003 | 0.745 | 0.86299999999999999 | 0.94499999999999995 | 1
exp x | 14.1 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22 | 20.8 | 19.3
exp y | 14.1 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22 | 20.8 | 19.3
cal x | 13.6604 | 15.4883 | 15.9 | 15.9453 | 16.4023 | 16.8592 | 17.3 | 17.3162 | 17.7732 | 18.2302 | 18.6872 | 18.7 | 19.1441 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 22.3
cal y | 13.6604 | 15.4883 | 15.9 | 15.9453 | 16.4023 | 16.8592 | 17.3 | 17.3162 | 17.7732 | 18.2302 | 18.6872 | 18.7 | 19.1441 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 22.3
cal x追加 | 22 | 20.8 | 19.0013
過ｌ－ｙ追加 | 22 | 20.8 | 19.0013
相関値0.949 x | 13.6604 | 15.4883 | 15.9 | 15.9453 | 16.4023 | 16.8592 | 17.3 | 17.3162 | 17.7732 | 18.2302 | 18.6872 | 18.7 | 19.1441 | 19.6011 | 19.9 | 20.0581 | 21.1 | 21.6 | 21.886
mij=0.949 y | 13.6604 | 15.4883 | 15.9 | 15.9453 | 16.4023 | 16.8592 | 17.3 | 17.3162 | 17.7732 | 18.2302 | 18.6872 | 18.7 | 19.1441 | 19.6011 | 19.9 | 20.0581 | 21.1 | 21.6 | 21.886
mij=0.949 x追加 | 20.8 | 19.0013
見ｊ＝0．949ｙ追加 | 20.8 | 19.0013
-20.6℃における共沸CO2(1) + C2H6(2)系の挙動 (BWR式による)。相関値( =0.949) は破線，最適値 ( =0.930) は実線で示した。
実験データ：K. Nagahama, M. Hirata, J. Chem. Eng. Japan, 7, 323 (1974)

## Slide 28
Chart: T [K]
| 257.86 | 261.45999999999998 | 265.16000000000003 | 268.97000000000003 | 272.88 | 276.89 | 281.02 | 285.26 | 289.63 | 294.14999999999998 | 298.91000000000003 | 300.56 | 301.77999999999997 | 302.69 | 303.57 | 304.45999999999998 | 305.24 | 305.83 | 306.2 | 306.35000000000002 | 306.33 | 306.20999999999998 | 306.14999999999998 | 306.10000000000002 | 305.87 | 305.33999999999997 | 304.44 | 303.12 | 301.35000000000002 | 299.49 | 297.58 | 295.63 | 293.66000000000003 | 291.68 | 289.7 | 287.72000000000003 | 285.74 | 283.77 | 281.81 | 279.86 | 277.93 | 276.02 | 274.12 | 272.24
 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 49.192 | 54.366 | 56.127 | 57.268 | 57.821 | 58.272 | 58.758 | 59.122 | 59.273 | 59.179 | 58.851 | 58.349 | 57.817 | 57.532 | 57.162 | 56.21 | 54.744 | 52.795 | 50.392 | 47.58 | 44.924 | 42.417 | 40.049 | 37.814 | 35.703 | 33.71 | 31.829 | 30.052 | 28.375 | 26.791 | 25.296 | 23.884 | 22.551 | 21.292 | 20.104
z=0.6 v/F=0 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 49.192 | 53.128 | 56.03 | 57.708 | 58.116 | 58.67 | 59.119 | 59.236 | 59.136 | 58.952 | 58.726 | 58.508 | 58.342 | 58.218 | 58.063 | 57.802 | 57.401 | 56.871 | 56.218 | 55.449 | 54.573 | 53.599 | 52.537 | 51.398 | 50.194 | 49.018 | 47.87 | 46.748 | 45.653 | 44.583 | 43.539 | 42.519 | 41.033 | 38.902 | 36.881 | 34.965 | 33.149 | 31.427 | 29.794 | 28.247 | 26.779 | 25.388 | 24.07 | 22.819 | 21.634 | 20.51
CO2 | 5.0776 | 5.8681 | 7.189 | 8.7247 | 10.4968 | 12.5276 | 14.8405 | 17.4593 | 20.4088 | 23.7148 | 27.4039 | 31.5035 | 33.2647 | 35.098 | 37.0054 | 38.9888 | 41.0501 | 43.1914 | 45.4147 | 47.7221 | 50.1157 | 52.5976 | 55.1701 | 57.8354 | 60.5958 | 63.4536 | 66.4112 | 69.471 | 72.6356 | 72.8289
C3H8 | 0.48054 | 0.61592 | 0.77989 | 0.97644 | 1.2098 | 1.4844 | 1.8049 | 2.1762 | 2.6033 | 3.0916 | 3.6463 | 4.2732 | 4.9778 | 5.766 | 6.644 | 7.6178 | 8.6937 | 9.8782 | 11.1779 | 12.5995 | 14.1498 | 15.836 | 17.6652 | 19.6448 | 21.7826 | 24.0861 | 26.5636 | 29.2233 | 32.0737 | 35.1237 | 39.0601 | 39.7465 | 40.4419 | 41.1461 | 41.924
z=0.4 | 20 | 22.1 | 24.42 | 26.99 | 29.83 | 32.97 | 36.44 | 40.27 | 44.51 | 49.19 | 51.25 | 53.04 | 54.49 | 55.56 | 56.24 | 56.54 | 56.63 | 56.62 | 56.51 | 56.44 | 56.31 | 56.13 | 55.93 | 55.71 | 55.5 | 55.29 | 55.08 | 54.84 | 54.58 | 54.28 | 53.95 | 53.58 | 53.16 | 52.7 | 52.19 | 51.64 | 51.05 | 50.42 | 49.74 | 48.65 | 47.48 | 46.24 | 44.94 | 43.58 | 42.18 | 40.17 | 38.25 | 36.42 | 34.68 | 33.02 | 30.69 | 28.51 | 26.49 | 24.62 | 22.88 | 21.26
z=.2 | 20 | 22.103 | 24.428 | 26.997 | 29.836 | 32.974 | 36.442 | 40.275 | 44.511 | 46.139 | 47.431 | 48.397 | 49.062 | 49.466 | 49.661 | 49.706 | 49.655 | 49.54 | 49.418 | 49.265 | 49.08 | 48.862 | 48.607 | 48.31 | 47.963 | 47.554 | 47.073 | 46.512 | 45.863 | 45.125 | 44.295 | 43.375 | 42.37 | 41.284 | 40.126 | 38.902 | 36.965 | 34.933 | 32.841 | 30.873 | 29.024 | 27.285 | 24.87 | 22.669 | 20.663
cp pure | 41.46 | 45.527 | 49.35 | 56.386 | 59.245 | 59.256 | 60.387 | 73
臨界軌跡 | 41.46 | 45.527 | 49.35 | 56.386 | 59.245 | 59.256 | 60.387 | 73
Poolen CP | 73 | 66.0049 | 64.1402 | 58.6476 | 49.0454 | 41.46
図15.3 CO2+C3H8系の臨界軌跡と等原料組成線。
〇はPoolenによる臨界軌跡実験値。□はBWR式による臨界値
Michelsenによる等原料組成線と臨界軌跡

## Slide 29
図11.8 CO2(1)+C4H10(2) のPx図と臨界軌跡。
1:0℃, 2:37.8℃, 3:71.1℃, 4:104.4℃, 5:137.8℃。
Px実験値 (図上プロット) : Nagahamaら
Px計算（実線）および臨界軌跡計算値（破線) : BWR状態式
実験データ。1：K. Nagahama, J. Chem. Eng. Japan, 7, 323 (1974)；2-4：Poettmann, Dean, Petr.Ref., 25. 125 (1946),
臨界軌跡と等温線

## Slide 30: 三成分系気液平衡
3.83 Mpaにおける C2HF5(1)+C2H2F4(2)+
CH2F2(3) ●：液相、
■：気相。計算はPR状態式による。破線は臨界軌跡。▲：臨界点
E:336.15K, F:348.15K,
G:363.15K

## Slide 31: 逆行凝縮
CH4(1) +CO2(2) +H2S(3)系の逆行凝縮。実線はBWR式による計算値。△は臨界点，○は露点実験値。原料モル分率z1=0.4988, z2=0.0987
実験データ：H.J. Ng, D.B. Robinson, A.D. Leu, Fluid Phase Equilibria, 19, 273-286 (1985)

## Slide 32: 超臨界流体中における溶解度
BWR状態式による328.15 Kにおけるナフタレンの超臨界CO2に対する溶解度。

## Slide 33: T,P一定ではΔG最少が安定
気液平衡のΔG/RT。300K, 2.0MPaにおけるイソブタン(1)－CO2 (2)系のΔG/RT計算。
A: 蒸気相としてのΔG/RT。
B: 液相としてのΔG/RT。C: 蒸気相としてのΔG/RT。
C:気 (V)・液 (L)２相として分離したときのΔG/RT。
共通接線
これは

## Slide 34: 反応平衡
Chart: T [K]
| 298 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300
 | -51.9102 | -51.3554 | -39.4664 | -30.422 | -23.2787 | -17.4677 | -12.6246 | -8.5045 | -4.9367 | -1.7975 | 1.0046 | 3.5395 | 5.8613 | 8.0132 | 10.03 | 11.9403 | 13.7678 | 15.5328 | 17.2524 | 18.9417 | 20.6138 | 22.2803
Chart: Ｔ［Ｋ］
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300
 | 0.14071 | 0.14071 | 0.15583 | 0.25935 | 0.45924 | 0.71511 | 0.91546 | 0.98511 | 0.99769 | 0.99962 | 0.99994 | 0.99999 | 1 | 1 | 1
2 atm | 0.195 | 0.19593 | 0.21539 | 0.36476 | 0.60647 | 0.85801 | 0.97329 | 0.99611 | 0.99942
大気圧における水蒸気改質反応の平衡反応率
1 atm (破線)，2 atm (実線)
水蒸気改質反応での温度T のlnK に及ぼす影響

## Slide 35
ヒートポンプ
断熱圧縮（等エントロピー）
凝縮液化
膨張（等エンタルピー）
断熱蒸発

## Slide 36: 混合冷媒ヒートポンプ設計とCOP
.... R22 -C3H8 系の 凝縮・蒸発条件は次の通り ....
.... Twco= 310.15K, Twci= 305.15K, Tweo= 280.15K, Twei= 285.15K ...
最小熱交換温度差= 3.0℃
|----------------------------------------------------------
|Twci= 305.15K ---> Twco= 310.15K 冷却水or温水
|----------------------------------------------------------------------
| Pcool= 15.13atm 凝縮器
|T4= 313.15K T3= 313.15K T2= 329.32K
|H4= 1003.74cal H2= 4699.36cal/mol
| s2= 15.14cal/mol.K
|----------------------------------------------------------------------
| Pevap= 5.57atm 蒸発器
|T7= 277.15K (HOM) T1= 277.17K
|H4= 1003.74cal/mol H1=4196.65cal/mol
| s1= 15.14cal/mol.K
|----------------------------------------------------------------------
|Tweo= 280.15K <--- Twei= 285.15K 冷水
|----------------------------------------------------------------------
cop-h= 7.35 cop-c= 6.35
P
4 3 2
7 1

## Slide 37: 準安定
Chart: V [L/mol]
CO2のバイノーダル（飽和線）とスピノーダル（PR状態式による）。

## Slide 38: 相互拡散係数 D12=D120 Q
313.15 KにおけるCO2+ベンゼン系の相互拡散係数。
実線:（D120：Wilke-Chang式, Q：BWR状態式mij =0.93）。
▽:実験値 Nishiumi et al.

## Slide 39: 未知な系、データの少ない系
Lｙdersen-Joback法
Δは寄与分（グループ寄与法）

## Slide 40: 結び
臨界定数、蒸気圧データから得られるω あるいは極性パラメータ（BWR)から純物質物性が推算できる。
無極性物質から成る混合物は二成分間相互作用パラメータmijが成分ファミリー法により相関できているので混合物性を推算できる。極性物質を含む系はそれぞれにmijを相関する必要がある。
推算結果が信用できるかどうかは実測値との一致性によってきまるが、それらしい値としては十分役に立つ。

## Slide 41
ご清聴ありがとうございました

## Slide 44: Ⅰ. 純物質物性の推算の基礎 － van der Waals型状態方程式
引力 斥力
すなわち
Chart: V [L/mol]
| 3.4601158149015645 | 2.8231745115638476 | 2.3220939664862432 | 1.9236330001909707 | 1.60358686986583 | 1.3441072019273841 | 1.1318756818633011 | 0.95684197870938514 | 0.81133982591760678 | 0.68945977603604758 | 0.58659801715647564 | 0.49912668685119987 | 0.4677783634048337 | 0.43826365811616824 | 0.41043540111397903 | 0.38415678548042043 | 0.35929977348896341 | 0.33574344589870364 | 0.31337218717907472 | 0.29207353634076155 | 0.27173541663685546 | 0.25224222185490336 | 0.2334687368988321 | 0.21526970176047427 | 0.19745977502965759 | 0.17976931282225661 | 0.16172536466399015 | 0.14220061337689258 | 0.10171629455198838 | 0.10135777217695664
飽和-V | 0.48029 | 0.59444 | 0.72824 | 0.88381 | 1.0633 | 1.2691 | 1.5033 | 1.7686 | 2.0674 | 2.4023 | 2.776 | 3.1913 | 3.3697 | 3.5554 | 3.7486 | 3.9496 | 4.1584 | 4.3753 | 4.6005 | 4.8342 | 5.0767 | 5.3281 | 5.5887 | 5.8587 | 6.1384 | 6.4279 | 6.7275 | 7.0374 | 7.4241 | 7.4533
飽和-L | 0.48029 | 0.59444 | 0.72824 | 0.88381 | 1.0633 | 1.2691 | 1.5033 | 1.7686 | 2.0674 | 2.4023 | 2.776 | 3.1913 | 3.3697 | 3.5554 | 3.7486 | 3.9496 | 4.1584 | 4.3753 | 4.6005 | 4.8342 | 5.0767 | 5.3281 | 5.5887 | 5.8587 | 6.1384 | 6.4279 | 6.7275 | 7.0374 | 7.4241 | 7.4533
323K
等温280変化 | 3.4 | 4.16 | 4.16 | 10
臨界点通過 | 1 | 9
 | 3.56 | 3.54
 | 4.16 | 4.17
 | 4.16 | 4.17
図1.3 CO2の気・液相PV図と飽和線（Peng-Robinson 状態式による計算値）

## Slide 45: van der Waalsの鋭い直観

## Slide 46: 異種分子間相互作用パラメータmij がわかれば 混合物物性は純物質物性から求めることができる
二成分系のA0は
A0= x12 A011 + 2 x1x2 A012 +x22 A022
ここで A011, A022は純物質のパラメータ。
交差パラメータA012は次式で求められる(BWR)
すなわち、純物質パラメータTci, Vci, ωi (i=1,2)と
異種分子間相互作用パラメータm12がわかれば混合物物性
は推算できる。
純物質Vci/Vcj → ファミリーによるmij相関 → 系のmij
Notes: Hudson-McCoubrey理論 p.9-10